## Slide 1: Pontónová mostová súprava (stavba 60t mosta a kotvenie)
Vypracovala: voj. Denisa Lamancová

## Slide 2
Most vybudovaný z pontónovej mostovej súpravy PMS sa skladá
  Riečna časť
  Pobrežná časť
  Vjazd
Riečna časť
  Skladá sa z mostných súlodí, ktoré sú pevne spojené
  Mostné súlodia sa zostavujú z celých riečnych dielov (3)
Pobrežná časť
  Skladá sa z pobrežného súlodia
  PS sa zostavuje z 2 RD a 1 PD, prípadne 3 RD ak PD nie sú k dispozícií

## Slide 3
Vjazdy
  Tvoria ho rampové nosníky PD
  V prípade, že je PS zostavené len z RD  vjazdy pomocou rampovníkov z RD
Postup stavby rôznych PS závisí na počte RD a na použití PD v zostave súlodia
Mostné a pobrežné súlodia stavajú obsluhy dielov pod vedením veliteľa súlodia
Sklápanie rampových nosníkov a osadzovanie rampovníkov uskutočňuje obsluha všetkých dielov PS spoločne

## Slide 4
PD
RD
RD
RD

## Slide 5: Stavba mostového súlodia (riečnej časti)
Mostné súlodie 60t mostu sa skladá z 3 RD
Veliteľom MS je veliteľ pontónového družstva
Číslo 1 pracuje na strane sťahovacieho navijaku, číslo 2 pracuje na strane spojky horného spoja a ovládacej hlavy dolného spoja
Na povel „DIELY SPOJIŤ“

## Slide 7: Stavba pobrežných súlodí
Skladá sa z 1 PD a z 2 RD
Stavbu riadi veliteľ súlodia
Na povel „DIELY SPOJIŤ“
Stavba prebieha obdobným spôsobom ako mostové súlodie (PD sa k RD pripája riečnym čelom, kde sú potrebné spoje)
Číslo 1 pracuje na strane oka dolného spoja a číslo 2 na strane vidlice dolného spoja
Pred spájaním je potrebné vyklopiť prechodové mostíky hore a pred uzatváraním dolných spojov ich sklopiť na palubu susedného riečneho oddielu

## Slide 8
Čísla 2 a číslo 2 RD uvoľnia poistku a vysunú priečne čapy spojky horného spoja
Každý na jednej strane vysunie reťaze skrutkových zdvihákov otáčaním ochrannou trubkou pohybovej skrutky rukou  zasunú koncové oká reťazí do otvorov vo vodítkach spojok horného spoja RD
Čísla 1 a 2 RD zasunú montážnymi tyčami priečne čapy do očí reťazí a zaistia ich poistkami  súlodie pripravené k zdvíhaniu PD
Zdvíhanie  ku každému skrutkovému zdviháku jeden vojak (vzniknú dvojice, ktoré pracujú súčasne)
Čísla 1 zasunú montážne tyče do otvorov v pákach bŕzd skrutkových zdvihákov

## Slide 9
Čísla 2 zasunú montážne tyče do otvorov výkyvných pák pohybových matíc, prestavia rukoväte západok k sebe a kývavými pohybmi k sebe a od seba napínajú reťaze
Čísla 1 priťahovaním montážnych tyčí k sebe pribrzďujú pohybové matice zdvihákov, aby sa pri chode výkyvných pák neotáčali naprázdno
Pribrzďovanie končí keď budú reťaze dostatočne napnuté  zasunú montážne tyče do voľných otvorov vo výkyvných pákach a spolu s číslami 2 zdvíhajú PD

## Slide 10: Stavba pobrežných súlodí mostov s vjazdami vytvorenými z rampovníka
Skladá sa zo 4 RD (ak je vjazd dvojprúdový tak z 8 rampovníkov)
  1plný dvojprúdový
  2plný jednoprúdový
  rozšírený
  3plný jednoprúdový
  4koľajový

## Slide 11: Kotvenie mosta
Vytýčenie osi mostu a kotevných čiar (pred zahájením stavby)

## Slide 12
Spôsoby kotvenia mostov
  Otočením celého mostu
  Po úsekoch
  Po súlodiach
  Po dieloch

## Slide 16
Spôsoby zakotvenia a zviazania mostov
  Hornými a dolnými kotvami
  Priväzovacími lanami napnutými z mostu na breh a zakotvenými na zemné kotvy
  Priviazaním pobrežných súlodí k brehu
Zabezpečením mostu proti pohybu v smere jeho pozdĺžnej osi vplyvom brzdenia alebo zrýchľovania bremien sa prevádza vyviazaním oboch koncov mostu k brehu a opretím PD o breh

## Slide 17: Zdroje
Žen-24-10 (Q-889)

## Slide 18
Ďakujem za pozornosť