## Slide 1: Bezkontaktné meradlo
Matej Badin
Úvodné sústredenie TMF
22. – 23. 10. 2015
Bratislava

## Slide 2: Ako používať túto prezentáciu a pristupovať k úlohe
Tradičný disclaimer a odporúčania:
V tejto prezentácii sa môžu vyskytnúť chyby alebo nepresnosti. Zopakovanie chýb z tejto prezentácie Vás môže stáť cenné body (napríklad ak ju objaví Váš oponent a vy nie).
Nebojte sa postaviť kriticky k obsahu tejto prezentácie alebo vedeckých článkov, na ktoré natrafíte. Ak ste presvedčený, že „je to zle“, a predsa „to má byť takto“. Pričom svoje tvrdenia viete potvrdiť (napr. experimentami), tak smelo do toho .
K úlohe sa dá postaviť rôzne.
Ak teoretické modely (napr. vo vedeckých článkoch) používajú matematický aparát, ktorý neovládate, stále viete pochopiť čo robili a aké predpoklady používali, prečo to robili, čo neurobili a kde sú nedostatky.
Experimenty viete však robiť vždy! Ak si teda nemyslíte, že zaujmete porotu vašou teóriou, tak sa o to viac snažte aby vaša experimentálna časť bola lepšia. (Dôslednejšie spracovanie, ďalšie zaujímavé závislosti, ...)

## Slide 3: Ako sa dopracovať ku zdrojom
V tejto prezentácii ale aj ďalších metodických materiáloch, Kite Ilyu Martchenka (kit.ilyam.org) sa vyskytujú odkazy na vedecké články. Ako k nim získať prístup?
Google
Google Scholar (vyhľadávač od Google na vedecké články, zadarmo )
Priame odkazy v Kite (kit.ilyam.org)
Centrum vedecko technických informácií (prístupné po 2 Eurovej registrácii na jeden rok)
Požiadať niekoho na najbližšej univerzite
Najprv skúšam
Ak si už neviem
poradiť sám

## Slide 4: Zadanie
Vymyslite a vyrobte optické zariadenie, ktoré využije laserové ukazovátko na bezkontaktné meranie hrúbky, indexu lomu a iných vlastností tabule skla.

## Slide 5: Aké máme obmedzenia?
Laserové ukazovátko
Prakticky monochromatický zdroj svetla
→ vieme získať informácie o vlastnostiach skla ako lom svetla iba pri jedinej frekvencii
→ napr. disperzný vzťah laserovým ukazovátkom nezískame...
Rozbiehavosť „lúča“ & konečná veľkosť
→ Svetlo produkované ukazovátkom nie je bodka, ale má konečnú veľkosť a nejakú distribúciu intenzity na „bodke“.
Bezkontaktnosť
Okolo tabule skla si môžem „robiť čo chcem“, nemôžem však v meraní použiť informáciu získanú kontaktný meraním.
→ Význam v praxi : Meranie optických vlastností skla počas výroby, t.j keď má približne tisíc stupňov. Predstavujem si teda, ako by som to meral ako výrobca skla.

## Slide 6: Aké parametre skla by sa mohli dať odmerať?
Rozmery tabule skľa
Hrúbka skla
Index lomu
Absorbcia
Rozptyl svetla v skle
Odhalenie filmu na skle
Dielektrické vlastnosti skla (permitivita ,…)
Drsnosť povrchu
Zloženie
Uniformita
Anizotropia
Vnútorné mechanické napätie po výrobe
Pomerne jednoduché, mal by zvládnuť každý.
Náročnejšie, ale malo by byť dosiahnuteľné podobnými metódami ako prvé veci.
Pomerne drsné veci 
Zloženie – Vieme na základe predchádzajúcich údajov zistiť aké je lokálne zloženie?
Uniformita – Ako veľmi sa menia vlastnosti skla v priestore tabule? Ako veľmi je meranie lokálne?
Anizotropia – Sú vlastnosti skla rovnaké vo všetkých smeroch?

## Slide 7: Aké javy a vlastnosti môžeme využiť?
Jednoduchý lom a odraz svetla (geometrická optika)
Interferencia („mimo skla“, „na skle“ na odhalenie nejakého tenkého filmu)
Závislosť intenzity odrazeného a prejdeného svetla na polarizácia (Fresnelove vzťahy)
Zmena polarizácie svetla prechodom
Zmena intenzity svetla pri
Vlastnosti ako drsnosť povrchu, anizotropia, ... Si vyžadujú vytvoriť model, ktorý dá do súvisisu interakciu svetla s látkou (ovplyvnené týmito vlastnosťami) a merateľné parametre svetla od ukazovátka, ktoré sa nám vráti

## Slide 8: Čo možno použiť okrem laserového ukazovátka ...
Úloha explicitne nezakazuje, ale zrejme čím bude naše zariadenie jednoduchšie, a pritom nameria netriviálnejšie veci, tým lepšie 
Šošovky
Zrkadlá
Polopriepustné zrkadlá
Polarizátory
Štvrťvlnové platničky
Difrakčné mriežky
...

## Slide 9: Zopár jednoduchých nápadov ako zmerať vlastnosti skla
Využívajúc iba geometrickú optiku. Zistiť ako súvisí rozostup odrazených lúčov od hrúbky a index lomu skla. (Iba jednoduchá geometria)

## Slide 10: Ako to vylepšiť?
Dá sa získať nejaká informácia navyše ak budeme sledovať aj intenzity (Fresnelove vzťahy)? Čo ak polarizujeme dopadajúce svetlo a budeme meniť uhol. Existuje kritický uhol, kedy sa už svetlo neodrazí pri určitej polarizácii (Brewster’s angle). Dá sa to využiť?

## Slide 11: Zopár jednoduchých nápadov ako zmerať vlastnosti skla
Porovnanie pozorovaného interferenčného obrazu prechádzajúceho cez sklo a cez vzduch. (Na fotkách voda a vzduch). Následne dopočítať index lomu.
http://www.euhou.net/index.php/exercises-mainmenu-13/classroom-experiments-and-activities-mainmenu-186/203-determination-of-the-index-of-refraction-using-a-laser-pointer

## Slide 12: Zopár nápadov ako zmerať vlastnosti skla
„Single wavelength ellipsometry“
Pomerne silná a v praxi využívaná metóda, ale aj zložitá. Vieme získať veľa informácii o materiále, no musíme mať na to vytvorené modely, resp. predpovede, ktoré vieme porovnávať s experimentálnymi dátami (treba hladať )
Celý trik je založený na tom, že prechodom cez vzorku sa zmení fáza vlnenia, ktorú sme schopný zachytiť polarizátormi. V praxi teda meníme uhol a natočenie polarizátorov.
Existuje veľké množstvo prehľadovej literatúry a osvedčených „kuchárskych receptov“ ako zmerať konkrétne vlastnosti materiálu.

## Slide 13: Zopár nápadov ako zmerať vlastnosti skla
Meranie rozptýleného svetla v skle a následné určenie zvyškového mechanického napätie po výrobe. V určitých smeroch podobné ako single-wavelength ellipsometry. Už existuje model.
P. Castellini, L. Stroppa, N. Paone. Laser sheet scattered light method for industrial measurement of thickness residual stress distribution in flat tempered glass. Optics and Lasers in Engineering 50 (2012) 787–795

## Slide 14: Čo sa dá s úlohou robiť?
Nájsť čo najlepšie spôsoby merania
Najjednoduchšie
Najrobustnejšie (Aplikovateľné v čo najvšeobecnejšom prípade)
Najpresnejšie (čím menej vstupu do výpočtov, tým menšia odchýlka), pozor na pozor presnosť parametrov laserového ukazovátka a prípadne ďalších častí aparatúry!
Porovnať rôzne metódy, zistiť, ktoré sú najlepšie.
Čo najlepšie štatisticky spracovať namerané dáta
Vymyslieť nejakú novú metódu ako odmerať netriviálny parameter skla elegantným spôsobom
Skúsiť vymyslieť spôsoby ako namerať netriviálnejšie charakteristiky materiálu (vyznačené červenou na začiatku prezentácie)
A zrealizovať ich .

## Slide 15: Kde získať viac inšpirácie?
Kit Ilyu Martchenka http://kit.ilyam.org
Odporúča: (Pozor mnoho z týchto patentov pracuje na rovnakých princípoch, typu jednoduchá geometrická optika a zopár hranolov , čiže nič prevratné!)
Google Patents
http://www.google.co.cr/patents/
Russia Patents
http://russianpatents.com/patent/
“Single wavelength ellipsometry”
Tompkins, Harland G.; Irene, Eugene A. Handbook of Ellipsometry. William Andrew Publishing/Noyes
Tompkins, Harland G. A User Guide to Ellipsometry. Academic Press
Skústiť pohľad podobné prehľadové knihy v knižniciach na univerzitách, univerzitnej knižnice.
Požiadam o pomoc niekoho, kto sa zaoberá niečím podobným. SAV, vedci a pracovníci na Univerzitách ...

## Slide 16: Ďakujem za pozornosť
Úvodné sústredenie TMF