## Slide 1: Výpočet elektrických roznetových sietí
voj. Rastislav Bodnár
32MVO
ZS 2014/2015

## Slide 2: Zadanie príkladu č.1
Pri trhaní dvoch samostatne stojacich betónových stien je použitá elektrická párova paralelná sieť. Stanovište roznetu je vzdialené 500 m. Na roznet su použité rozbušky Že-B s odporom 1,0 Ω. Na zostavenie siete je použitá dvojžilová terénna šnúra s odporom (obidvoch žíl) 80 Ω.km-1. Vypočítajte, či roznetnica RKA zabezpečí spoľahlivý roznet siete.

## Slide 3: Elektrická párová paralelná sieť
0,9
0,9
1,5
7 m
500

## Slide 4: Zápis príkladu
Rr = 1,0 Ω
Rp = 0,5 x 80 = 40 Ω
Ru = 0,007 x 80/2 = 0,28 Ω
m = 4 x 2 = 8
n = 2
N = 4 J,
C = 8x10-6 F (Žen-2-6, tab.3)
E › Ez = 18 mJx Ω-1 (Žen-2-6, čl. 71)

## Slide 5: Výpočet časovej konštanty vybíjania kondenzátora
Ʈ = C . (Rp + )
Ʈ = 8.10-6 . ( 40 + )
Ʈ = 0,00034 ‹ 0,002 s
Použijeme zjednodušený vzorec.
Ru + m . Rr
n2
0,28 + 8 . 1,0
22

## Slide 6: Výpočet zážihového impulzu
E =
E =
E = 23,77 › Ez = 18 mJ.Ω-1
Roznetnica RKA zabezpečí roznet siete.
N x 103
n2 . Rp + Ru + m . Rr
4 x 103
22 . 40 + 0,28 + 8 . 1,0

## Slide 7: Zadanie príkladu č.2
Koľko rozbušiek Že-B s odporom 1,2 Ω môžeme odpáliť pomocou roznetnice RKA vo vzdialenosti 350 m, pri použití terénnej dvojžilovej šnúry s odporom 80 Ω.km-1 , ak sú:
rozbušky svojími vodičmi prepojené sériovo,
rozbušky svojimi vodičmi paralelne pripojené na prívodové vedenie.

## Slide 8: Zápis príkladu
Rr = 1,2 Ω
Rp = 0,35 x 80 = 40 Ω
Ru = 0 Ω
Rmez = 222 Ω (Žen-2-6, tab.3)
N = 4 J, (Žen-2-6, tab.3)
Ez = 18 mJx Ω-1 (Žen-2-6, čl. 71)

## Slide 9: Výpočet a)
m =
m =
m = 161,67
Pomocou roznetnice RKA môžeme zo vzdialenosti 350m odpáliť 161 sériovo zapojených rozbušiek.
Rmez - Rp - Ru
Rr
222 - 28 - 0
1,2

## Slide 10: Výpočet b)
m . Rr = - n2 . Rp – Ru
n=m
Rp . m2 + Rr . m + (Ru - ) = 0
N x 103
Ez
a.x2 + b.x + c = 0

## Slide 11: Výpočet kvadratickej rovnice
D = Rr2 – 4 . Rp . (Ru - )
D = 1,22 – 4 . 28 . (0 - )
D = 24890,33
4 x 103
18

## Slide 12: Výpočet koreňov rovnice
m1 = =
m1 =
m2 =
m2 =
-b + D-½
-Rr + D-½
-1,2 + 24890,33-½
-b - D-½
2 . Rp
2 . 28
2 . a
2 . a
-1,2 + 24890,33-½
2 . 28

## Slide 13: Kontrolný výpočet výsledku
Ʈ = C . (Rp + )
Ʈ = 8.10-6 . ( 28 + )
Ʈ = 0,00023 ‹ 0,002 s
Použijeme zjednodušený vzorec.
Ru + m . Rr
n2
0 + 2 . 1,2
22

## Slide 14: Kontrolný výpočet zážihového impulzu
E =
E =
E = 34,97 › Ez = 18 mJ.Ω-1
N x 103
n2 . Rp + Ru + m . Rr
4 x 103
22 . 28 + 0 + 2 . 1,2

## Slide 15: Záver
Ďakujem za pozornosť!!!