## Slide 1: Organizácia poriadkovej služby na mostovom prepravisku
voj. Jana Kučiaková
32MVO
17.12.2013
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

## Slide 2: Obsah
Poriadková služba
  Zriaďovanie mostového prepraviska
  Preprava vojsk po moste
  Prepúšťanie lodí a veľkých plávajúcich predmetov
  Výmena poškodených dielov
  Presun mostového prepraviska
  Prechod z únosnosti 60t na 20t
  Prechod z mostovej prepravy na prievozovú
  Zrušenie mostového prepraviska

## Slide 3: Poriadková služba
VEL = Správca prepraviska
Zabezpečenie organizovaného prechodu vojsk
Urdržanie prísneho poriadku na prepravisku
Urdžiavanie mostu (+vjazdov a výjazdov na most) v prevádzky schopnom stave
Organizácia záchrany osôb, poskytnutie lekárskej pomoci
Prepúšťanie lodí, pltí, plávajúcich driev, ľadu a iných prekážok

## Slide 4: Organizácia

## Slide 5: Správca prepraviska
Spojenie
BOZP
Pohotovosť a označenie príjazdových ciest
Privolávanie prepravujúcich sa jednotiek
Dodržiavanie rýchlosti a hmostnosti
Prijímanie opatrení k rýchlej obnove narušeného prepraviska

## Slide 6: Správca prepraviska
Zabránenie zdržaniu prepravy a nahromadeniu vojsk na prepravisku
Hlásenie veliteľovi o stave prepravy
Riadenie záchrannej služby
Nariadenie k rozobraniu mosta
Nariadenie k prepúšťaniu lodí, ľadu a iných plávajúcih prekážok

## Slide 7: Prvý pomocník správcu prepraviska
Riadenie prejazdu vozidiel cez most
Zabezpečenie nepretržitého pohybu vozidiel na moste
Údržba vjazdu na most
Správne vyviazanie mostu
Denník prepraviska (vydané rozkazy, počet prepravovaných vozidiel, doby a príčíny prerušení dopravy, doby prestávok v preprave)

## Slide 8: Druhý pomocník správcu prepraviska
Sledovanie pohybu vozidiel na moste
Zabránenie zastaveniu a nahromadeniu vozidiel na výjazde z mostu na breh
Organizácia protismerného pohybu vozidiel
Údržba výjazdu z mostu
Správne vyviazanie mostu
Riadenie činnosti pohotovostnej jednotky a poriadkových hliadok
Organizácia evakuácie ranených

## Slide 9: Poriadkové hliadky
Spravidla dvaja vojaci
Vzdialenosť – na dohľad
Regulácia pohybu na cestách presunu vojsk k prepravisku
  Rozostupy
  Rýchlosť
  Maskovacie opatrenia
  Hmotnosť vozidiel

## Slide 10: Mostná stráž
Zo zostavy sa vysielajú hliadky
  K vjazdu na most
  K výjazdu z mostu
  Na most
  Vzdialenosť: 10-12 dielov
Ochrana a udržiavanie poriadku na moste

## Slide 11: Pohotovostná jednotka
Rozoberanie mostu
Premiestnenie prepraviska
Ochrana pred plávajúcim ľadom, drevom a ostatnými prekážkami

## Slide 12: Mostná pohotovosť
Udržiavanie mostu v prevádzky schopnom stave
Napínanie kotviacich lán
Sledovanie stavu mostu (zámky, spoje, ukotvenia, vyviazania)
Odčerpávanie vody z pontónov
Pomoc pri podplávaní pod mostom plávajúcim predmetom

## Slide 13: Mostná pohotovosť
Nastavovanie vôle v horných spojoch pobrežných dielov (zmena hladiny)
Výmena poškodených dielov za záložné
Čiastočné alebo úplné rozobranie mostu o/o
Nedostatok síl pomoc z pohotovostnej
jednotky

## Slide 14: Pobrežné družstvo
Udržiavanie v zjazdnom stave vjazdy/výjazdy z mosta
Ochrana brehov pri pobrežných dieloch pred vymieľaním
Zosilňovanie alebo premiestňovanie kĺzavých zemných kotiev
Vstavanie alebo odobranie doplnkových dielov pri zmene šírky vodnej prekážky

## Slide 15: Riečne stráže
Ochrana prepraviska pred
  Činnosťou nepriateľa
  Plávajúcimi mínami
  Veľkými predmetmi plávajúcimi v rieke
Vysielanie pozorovacích hliadiek zo zostavy
Kruhová obrana
Motorové člny, posilňujúce bojové prostriedky

## Slide 16: Riečne stráže
Protiprúdna riečna stráž
  Protimínové uzávery
  Uzávery na zachytenie plávajúcich predmetov
  Min 1,5-2km vzdialenosť na prípadné rozobranie mosta
Poprúdna riečna stráž
  500-700m

## Slide 17: Hliadka pre pozorovanie hladiny
Spravidla dvaja vojaci
Pozorovanie
  Nepriateľ
  Úroveň hladiny na vodnej prekážke
  Priebeh prepravy vojsk
Denník pozorovania

## Slide 18: Záchranná služba
Záchranné družstvo
  Dôstojník
  Skupina dobre plávajúcich vojakov
  Potápači
  Lekár/zdravotník
  Zberač ranených
  + Motorový čln
Obväzisko
  Max 100m
  Poskytnutie zdravotníckej prvej pomoci
  Ohriatie osôb

## Slide 19: Organizácia zriaďovania mostového prepraviska
RECCO
Príchod k budúcemu prepravisku
„STAVBU MOSTA ZAHÁJIŤ!“
„SÚLODIA SPOJIŤ!“ a „MOTOROVÉ ČLNY!“
„ÚSEKY SPOJIŤ!“ a „ODPLÁVAŤ!“
„ÚSEKY ODPLÁVAŤ!“, „SÚLODIA ODPLÁVAŤ!“ a „KOTVY VHODIŤ!“
„MOST DOSTAVAŤ!“, „POBREŽNÉ DIELY SPUSTIŤ!“, „RAMPOVÉ NOSNÍKY PREKLOPIŤ!“ a „MOST VYVIAZAŤ!“
„OBSLUHY NA BREH!“ a „PREPRAVU PO MOSTE ZAHÁJIŤ!“

## Slide 20: Preprava vojsk po moste
Prvé vozidlo – max prípustná hmotnosť
Prvé prúdy vozidiel – striedavo vľavo a vpravo od osi mosta
Ťažké a stredne ťažké vozidlá – max 30km/h
Poklopy a dvere – pripravené na rýchle vystúpenie

## Slide 21: Prepúšťanie lodí a veľkých plávajúcich predmetov
Otočením a vyviazaním jedného boku priepustového súlodia k boku susedného mostného súlodia
Vyplávaním priepustového súlodia pod susednú časť mostu
Vyplávaním priepustového súlodia k bližšiemu brehu
Značenie bokov súlodí pri priepuste:
  Hore ČERVENÁ, dole BIELA (rozdiel 1m)
    Cez deň zástavkami, v noci svetlom

## Slide 22: Výmena poškodených dielov alebo mostného úseku
o/o správcu prepraviska
Zaťažením susednej časti mostu
Pozdĺžnym posunom mosta

## Slide 23: Presun mostového prepraviska
Po vode
  Vcelku/po úsekoch
  Pustiť po prúde/vytiahnuť motorovými člnmi proti prúdu
  V smere pozdĺžnej osi/na krátke vzdialenosti – bez otáčania
Po suchu
  Rozobrať a naložiť na automobily
Vzduchom
  Rozložiť na jednotlivé diely - vrtuľníkom

## Slide 24: Prechod z únosnosti 60t na 20t
Pri poškodení a nedostatku náhradných dielov
Vykonáva sa v kombinácii s prievozovým prepraviskom ( ˃20t )
Pomocou motorového člnu otočiť poprúdny polodiel vedľa protiprúdneho polodielu a spojiť s ním

## Slide 25: Prechod z mostovej prepravy na prievozovú
Zahájenie paľby na most nepriateľom, stúpnutie hladiny, ...
Motorové člny pripojiť k určeným súlodiam
Most rozpojiť na súlodia
Člny odplaviť so súlodiami na určené miesto prievozového prepraviska
Na čelo súlodia zavesiť rampovník / k jednému čelu pripojiť pobrežný diel

## Slide 26: Zrušenie mostového prepraviska
o/o správcu prepraviska
Otočením/po úsekoch
Breh na strane ďalšieho postupu jednotky
Očistenie mostných dielov
Rozpojenie
Naloženie na automobily
Odchod

## Slide 27: Ďakujem za pozornosť!
voj. Jana Kučiaková
Otázky?