## Slide 1
Teplota A jej meranie

## Slide 2
označenie: t
jednotky : °C , °F ;
popisuje stav telesa;
meriame ju teplomerom;
Teplota
– fyzikálna veličina
0⁰C – teplota topenia, tuhnutia vody
100 ⁰C - teplota pri ktorej vrie voda pri normálnom tlaku

## Slide 3
Najviac používané stupnice
Prvý ortuťový teplomer zostrojil v r. 1714;
o desať rokov neskôr zaviedol stupnicu, pod názvom Fahrenheitova stupnica;
používa sa dodnes v anglosaských krajinách.
Švédsky astronóm zaviedol nám známu Celziovu stupnicu v r. 1742
nebola presne tá, ktorú dnes používame.
Daniel Gabriel Fahrenheit
Anders Celzius

## Slide 4: Najviac používané stupnice
Termodynamická teplotná stupnica má jednu základnú teplotu, a to teplotu rovnovážneho stavu sústavy ľad + voda + nasýtená para. Tento rovnovážny stav sa volá trojný bod vody a priradila sa mu hodnota Tr =273,16 K

## Slide 5
Je nádobka s kvapalinou v ktorej sú ponorené guľôčky s vodou
Využíva vlastnosť:
Zmenou teploty - zmení objem kvapaliny
( ak teplota klesne, zväčšuje sa tým hustota vody, guľôčka stúpa hore.)
Druhy teplomerov
Kvapalinový teplomer
– galileiho teplomer

## Slide 6
je založený na rôznej teplotnej rozťažnosti dvoch rôznych kovov;
pri zmene teploty sa pásik ohýba;
koniec pásika je spojený s ručičkou, ktorá sa otáča.
Druhy teplomerov
Bimetalický teplomer
Bimetalický pásik
2
Kov

## Slide 7
Druhy teplomerov
Digitálny teplomer
Digitálny teplomer pracuje rýchlejšie, ale je menej presný ako je liehový teplomer;
využíva závislosť
odporu látky od teploty;
digitálne teplomery neobsahujú žiadnu nebezpečnú ortuť.

## Slide 8
1. Na každé meranie teploty si vyberieme teplomer s primeraným rozsahom.
2. Zistíme, v akých jednotkách je zostrojená stupnica teplomera.
3.Zistíme, aký teplotný rozdiel zodpovedá najmenšiemu dieliku stupnice.
Postup pri Meraní teploty
správne
nesprávne

## Slide 9
Tabuľka nameraných hodnôt
Priebeh teploty vzduchu počas dňa môžeme znázorniť grafom. Graf zostrojíme tak, že najskôr si namerané hodnoty zapíšeme do tabuľky.
Výpočet priemernej teloty = 14 + 12 + 10 + 11 + 15 + 18 + 19 + 20 + 19 + 16 + 15 + 14 + 12 = 195 : 13 = 15
Čas (h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
Teplota (oC) | 14 | 12 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12

## Slide 10
Zostrojíme si dve navzájom kolmé polpriamky. Vodorovnú polpriamku nazývame časová os. Zvislú polpriamku nazývame teplotná os.
Na časovej osi zostrojíme rovnaké dieliky, ktorým priradíme rovnaké doby (napr. 1 cm = 1 hod.) Na teplotnej osi tiež zostrojíme rovnaké dieliky, ktorým priradíme rovnaký počet Celziových stupňov
(napr. 1 cm = 2⁰C)
Návod na zostrojenie Grafu závislosti teploty od času

## Slide 11
Graf závislosti teploty od času
Chart: Graf závislosti teploty od času
| 2. hod | 4. hod | 6. hod | 8. hod


 | 14 | 12 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12

## Slide 12
Zhrnutie
Čo sme sa naučili:
1.Teplotu označujeme písmenom
...t;
2. Jednotka teploty...
°C , °F
3.Stupnice poznáme...
Celziova, Fahrenheitova stupnica
4. Teplota topenia ľadu je...
0 °C
5. Druhy teplomerov:
digitálny, kvapalinový teplomer – Galileiho telomer, lekársky, bimetalický,...
6. Do čoho zapisujeme namerané hodnoty:
tabuľky
7. Ako vypočítame priemernú teplotu:
sčítame všetky teploty a vydelíme počtom meraní
8. Ako nazývame vodorovnú polpriamku pri grafe...
časová os
9. Ako nazývame zvislú polpriamku pri grafe...
teplotná os
10. Pri akej teplote vrie voda?...
100 °C

## Slide 13
Ďakujem za pozornosť