## Slide 1: 12. Van der Pauweho metóda
Spracoval: František Kundracik
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK
Prezentuje: Ádám Urbán
Gymnázium, Poštová 9, Košice

## Slide 2: 12. Van der Pauweho metóda
Vodivosť materiálu je možné zmerať nezávisle na tvare vzorky, ak má vzorka iba jeden súvislý okraj (je bez dier). Za akých okolností môžeme použiť takúto metódu? Preskúmajte a vysvetlite, čo sa zmení v prípade, ak má vzorka diery.

## Slide 4: Konvenčný spôsob merania

## Slide 5: Podmienky pre vzorku
Plochá, hrúbky
Akýkoľvek tvar bez dier
Bodové kontakty na kraji

## Slide 6: Ako na to?
1
2
4
3

## Slide 7: Ako na to?
1
2
4
3

## Slide 8: Pri tomto usporiadaní platí:

## Slide 9: Špeciálny prípad
Symetrická vzorka - jednoduchšie
Napr. štvorec, kruh:
R12,43=R14,23
Vtedy:
http://physicsweb.phy.uic.edu/481/HallEffectManual.pdf
d– hrúbka vzorky, ρ – merný elektrický odpor

## Slide 10: Symetria
1
2
4
3
=

## Slide 11: Odkiaľ sa tieto vzťahy vzali?
Najprv odvodenie pre vzorku tvaru nekonečnej polroviny – pomerne jednoduché, odvodené aj v článku uvedenom na slide 3
Zdôvodnenie, že vzťahy musia platiť pre ľubovoľnú jednoducho súvislú oblasť (bez dier) – pomocou vlastností konformného zobrazenia (vyššia matematika komplexných funkcií)

## Slide 12: Čo máme skúmať?
Prvá časť zadania - za akých okolností možno metódu použiť
Napr:
  Ako ďaleko môžu byť kontakty od okraja vzorky?
  Aká hrubá môže byť vzorka?
  ...
Druhá časť zadania – čo ak má vzorka diery?

## Slide 13: Ako môžeme skúmať?
Experimentálne
  Potrebujete zdroj napätia (prúdu), ampérmeter a voltmeter
  Vhodný testovací materiál
    Plechy, alobal - nie sú vždy ideálne – veľké prúdy, malé napätia
    Vodivý papier?
    Vodivé plasty?
    Navlhčený papier?

## Slide 14: Ako môžeme skúmať?
Teoreticky:
  Analyticky (odvodiť vzorce) – ťažké a možné iba pre najjednoduchšie prípady
  http://arxiv.org/abs/1301.1625 - kruhová vzorka s jednou asymetricky uloženou kruhovou dierou
  Ak sú kontakty symetricky rozložené na 3,6 9 a 12 hod, diera sa prejaví asymetriou v nameraných „odporoch“
  Možnosť detekcie prítomnosti diery – aká veľká musí byť?
Numericky – pomocou programov simulujúcich prúd vo vzorkách – je to jednoduchá 2D-úloha

## Slide 15: Vhodný softvér
  FEMM 4.2 – Finite Element Magnetics Method
  Primárne na výpočet magnetických polí, ale vie vypočítať aj prúdové polia
Freeware !

## Slide 16: Definovanie bodov
  Klik na menu „Problem“,zvoliť vhodnú jednotku (napr. centimetre), hrúbku vzorky (napr.0,1 cm) frekvencia 0 Hz
  Umiestniť 5 bodov

## Slide 17: Kreslenie oblúkov
  Zvoliť kreslenie oblúkov, označiť ľavým tlačidlom myši dva body, pridať oblúk - 90 stupňový

## Slide 18: Kreslenie oblúkov
  Dokresliť aj ostatné oblúky

## Slide 19: Pomocné body
  Dokresliť ešte dva pomocné body – budeme neskôr potrebovať pri výpočte prúdu cez vzorku (mohli by sme ich pridaťaj neskôr)

## Slide 20: Definovanie vodivosti vodiča
  Properties/Materials – definujeme materiál „vodič“
  Add Property, meno „vodic“, el. vodivosť 1 S/m

## Slide 21: Definovanie zdroja napätia
  Properties/Point – definujeme miesto pripojenia zdroja napätia 1V

## Slide 22: Definovanie zdroja napätia
  Druhý pól napätia – 0V

## Slide 23: Priradenie materiálu vodiča
  Definujeme kruh ako materiál „vodic“
    Kliknúť na zelenú ikonu bloku, kliknúťdo kruhu, potom pravým tlačidlom označiť novovzniknutý bod, kliknúť na ikonu vlastností (ceduľka), vybrať „vodic“

## Slide 24: Pripojenie zdroja napätia
  Definujeme vstupný a výstupný bod prúdu
    Kliknúť na ikonu bodu, potom pravým tlačidlom označiť horný bod, kliknúť na ikonu vlastností (ceduľka), vybrať „vstup“. Rovnako ľavý bod označíme ako „vystup“.

## Slide 25: Vytvorenie mriežky
  Je najvyšší čas pomocou „Save As“ uložiť nakreslený projekt.
  Potom kliknite na žltú ikonu mriežky a vytvorí sa sieť bodov, v ktorých sa bude počítať prúd:

## Slide 26: Výpočet a výsledky
  Kliknite na ikonu štartovacej kľuky a úloha sa vypočíta. Potom kliknite na ikonu okuliarov a zobrazí sa okno prehliadača výsledkov:

## Slide 27: Výpočet a výsledky
  Editačné okno a okno s výsledkami sú na samostatných záložkách:

## Slide 28: Zmeranie napätia
  Najprv „zmeriame“ napätie medzi pravým a dolným bodom.
  Klikneme na ikonu dráhy a označíme počiatočný, stredný a koncový bod dráhy vo vnútri vodiča:

## Slide 29: Zmeranie napätia
  Potom klikneme na ikonku integrálu a vyberieme „Voltage difference“:
  0,0586 V

## Slide 30: Zmeranie prúdu
  Teraz „zmeriame“ celkový prúde tečúci vzorkou.
  Klikneme na ikonu dráhy a označíme dva pomocné body mimo vzorky
  Klikneme na integrál a vyberieme „Current flow“
  0,0002658 A

## Slide 31: Výpočet odporu
  Poznámka: Program je primárne určený na výpočet striedavých (aj vírivých) prúdov vo vodičoch. Preto je výsledkom komplexné číslo. Pre našu úlohu je dôležitá reálna zložka prúdu (tá bez „I“).Rovnako nie je dôležité znamienko prúdu, je dané tým, ktorý bod dráhy sme zvolili ako prvý.
  „Zmeraný odpor“ R14,23 teda je

## Slide 32: Určenie merného odporu
  Nakoniec určíme merný elektrický odpor našej symetrickej vzorky vzťahom (pozri slide 7)
  Keďže sme výpočet robili pre vzorku s elektrickou vodivosťou σ = 1 S/m, teda s merným elektrickým odporom ρ = 1/σ = 1 Ωm, s presnosťou výpočtu môžeme byť spokojní

## Slide 33: Vyrobenie diery
  Ak chceme „urobiť“ vo vzorke dieru, dokreslíme do nej napríklad menší kruhový otvor, označíme otvor ako blok (viď slide 21), ale pri voľbe materiálu zvolíme „No mesh“:

## Slide 34: Zobrazenie prúdového poľa
  Po výpočte môžeme zobraziť okrem potenciálu aj pole prúdu:

## Slide 35: Určenie odporu a chyby
  Určíme napätie medzi pravým a dolným bodom (viď slide 27): 0,0629 V
  Určíme celkový prúd vzorkou (viď slide 28): 0,0002589 A
  Vypočítame „odpor“: 242,9 Ω
  Bez diery bol „odpor“ 220,4 Ω, čiže diera spôsobí chybu v určení merného elektrického odporu

## Slide 36: Čo s úlohou?
  Naštudovať metódu
  Nájsť vhodný materiál na experimenty, aby ním netiekli veľmi veľké prúdy
  Naučiť sa pracovať s programom (je to rýchlejšie než experimentovať)
  Nájsť programom nejaké vhodné závislosti chyby od polohy alebo veľkosti diery
  Urobiť experiment pre takéto závislosti a porovnať s teóriou
  Urobiť záver, aká veľká diera a kde môže byť, aby chyba nebola väčšia, než povedzme 5%, alebo pre niekoľko akceptovateľných chýb (napr. 1% - 2%-5%-10%)

## Slide 37: Čo s úlohou?
  Možno by bolo zaujímavé zistiť chybu, keď kontakty nie sú na okraji kruhového disku, ale v jeho vnútri neďaleko okraja – dá sa experimentálne aj programom.
  Ako hlboko od okraja môžu byť kontakty, aby chyba nepresiahla napríklad 5%?
  Je vplyv hrúbky vzorky veľký? Skúmať asi iba experimentálne na vhodnom materiáli (slanou vodou nasiaknutá vata?).
  Aký je vplyv viacerých dier – možno výslednú chybu aspoň odhadnúť súčtom chýb od jednotlivých dier?

## Slide 38: Čo s úlohou?
  Zaujímavá úloha – ak sú malé diery rovnomerne rozmiestnené (perforovaný materiál) – aký bude merný odpor vzorky a ako bude súvisieť s percentuálnym podielom dier na celkovej ploche vzorky?
  Na iné zaujímavé problémy isto narazíte aj sami pri riešení úlohy
  Prajem veľa zábavy pri riešení úlohy 