## Slide 1: Látky a ich vlastnosti
Oddeľovanie zložiek zo zmesí

## Slide 2: Zmesi
Mnohokrát ich v laboratóriách vytvárame, často ich zložky potrebujeme aj oddeliť.
Používame na to viaceré metódy, pri ktorých využívame odlišné vlastnosti jednotlivých zložiek:
Usadzovanie
Filtrácia
Odparovanie
Kryštalizácia
Destilácia

## Slide 3: Usadzovanie
Možno takto oddeliť dve navzájom nerozpustné látky, napr. piesok a vodu, kriedu a vodu, olej a vodu.
Po usadení môžeme kvapalinu zliať alebo vypustiť v oddeľovacom lieviku.
Pri usadzovaní využívame pritom odlišnú hustotu zložiek zmesí.
voda
Nerozpustená zložka

## Slide 4: Oddeľovanie v oddeľovacom lieviku
olej
olej
olej
voda
voda
zatvorené
otvorené
voda
zatvorené

## Slide 5: Filtrácia
V laboratóriu zostavujeme na filtráciu filtračnú aparatúru, ktorej dôležitou časťou je filtračný papier a filtračný lievik.
Filtráciou oddeľujeme zložky zmesí na základe odlišnej veľkosti ich častíc.
Skladanie filtračného papiera
Sklená tyčinka
Filtrovaná zmes
Filtračný lievik
Filtračný papier
Filtrát

## Slide 6: Odparovanie
Odparovaním oddeľujeme nerozpustenú ale aj rozpustenú zložku od kvapaliny, ktorá sa vyparuje.
Pri odparovaní sa využíva odlišná schopnosť zložiek odparovať sa.
Vodná para
Odparovacia miska
Odparovaná zmes
Plynový kahan

## Slide 7: Kryštalizácia
Ak je látka rozpustená v roztoku a roztok necháme odparovať, môžu sa vytvoriť po odparení kryštály.
Pri kryštalizácii sa využíva schopnosť zložky tvoriť kryštály.
Ku kryštalizácii môže dôjsť po: - odparení rozpúšťadla voľne na vzduchu
- odparení rozpúšťadla za horúca
- ochladením horúceho nasýteného roztoku prúdom studenej vody

## Slide 8: Destilácia
Destiláciou oddeľujeme zložky na základe ich odlišnej teploty varu.
napr. voda a etanol (etanol je vo vode rozpustný)
Zložka, ktorá má nižšiu teplotu sa odparuje skôr, jej pary sú odvedené a ochladené v chladiči, kde sa skvapalnia a z aparatúry odteká destilát – oddelená zložka.

## Slide 9: Destilačná aparatúra
teplomer
Destilačná banka
plynový kahan
chladič
destilát
plyn
Odtok vody
Prítok studenej vody

## Slide 10: Ďakujem za pozornosť!
Zdroj obrázkov: internet